## Slide 1
重ね合わせを用いた移動ロボットの未知環境走行性能の推定
1223011 佐藤 翔亮
機械工学科 フィールドロコモーション研究室
浪花研研究会
2025/11/11
Notes: キーワードは太字+デカ文字 理論的に大事なところは赤文字+アンダー
研究の核になる部分は赤字+太字＋アンダー
発表するときは，しっかり立って，無意味な手癖を出さないようにする
タイトル，所属，名前，「では，緒言からです」で発表を始める

## Slide 2: 緒言
人の代わりに作業する災害対応ロボットが欲しい
日本は災害大国
https://gooddo.jp/magazine/climate-change/heavyrain_typhoon/heavyrain_kyushyu/3778/
https://www.jiji.com/jc/v4?id=saigai-haikibutsu&p=110323
津波
土砂崩れ
災害現場のような障害物や無数の凹凸のある地形を不整地という
Notes: まずは緒言からです
日本は災害大国として知られています
地震や津波，洪水などの災害現場での調査や復興作業では二次災害が絶えません
現在日本では，二次災害を予防するために，災害現場のような不整地で人の代わりに作業するロボットが求められています
災害現場こういうのがありますね 画像を複数載せる（画像は被害者が写っているかどうかを確認する．
二次災害こんなのありますね 被爆，余震，火災，津波，地割れ，漏電，崩落等
こんな災害現場では，大型の建機を持ち込むためには分解しなくてはいけない
また，復興現場では二次災害の危険がある（ひばく，がれきに埋もれる，突発的な火災等）
だから持ち運びのしやすい中型・小型のロボットの価値は高い
人が行くのが危険という（災害現場で二次災害による死亡率等）データが隠しスライドにあるといいかも

## Slide 3: 未知環境について
障害物や無数の凹凸のある地形は不整地
事前に予測不可能な環境を未知環境という
事前に状況がわかる
既存のロボットが活躍する地形
現場に着くまでわからない
災害対応ロボットが行く地形
？
Notes: 3
しかし，災害現場は単純な不整地とは一味違います
既存のロボットが活躍する不整地というのは事前に状況を把握することができるため，どのように走るかを予測可能ですが
災害対応ロボットが行く不整地というのは現場に着くまで状況が全くわからないため，地形の形状も状態も，どのように走るかも予測できません
このように事前に予測が不可能な環境を未知環境といいます．
このような問題から，未知環境でどのようにロボットが走行するのかはわからないのです．
不整地の中でも，災害現場のような事前に予測することができない不整地を未知環境という
言いたいことは1スライドで１つにしよう！
災害現場で自在に動けるロボットが欲しい→災害現場はみちかんきょう，みちかんきょうとはこういうもので，事前によそくできない
→アイデア→目的
どうやってやるのか→現状→まとめ

## Slide 4: 本研究で提案するアイデア
未知環境
?
仮説理論
フーリエ変換の考え方を応用して不整地を分解し
各正弦波地形での走行性能を重ね合わせれば
未知環境での走行性能を事前に予測できるのでは？
Chart: 
Chart: 
+
+
高周波数
中周波数
低周波数
基礎地形
Chart: 
Chart: 
各走行性能を調査
未知環境の走行性能
Notes: 4
そこで，本研究ではこのようなアイデアを提案します．ある未知環境の地形が十分滑らかで連続していると仮定したとき，
その未知環境をフーリエ変換によって角周波数帯の正弦波に分解した地形を考えます．
このとき，各正弦波上を走行させたときの走行性能をフーリエ変換の応用で重ね合わせれば，元の未知環境での走行性能を表現できるのではないか，というものです．
ここでいう走行性能とは，速度，加速度，変位，走破できるのか，
この理論が成立するのであれば，単純な基礎地形の走行性能の重ね合わせで未知環境の走行性能を事前に予測することが可能になります
重ね合わせ，と一言ではなくて，どのような法則で重ね合わせが成立するのか，についてをしっかり書こう
不整地での走行性能が，正弦波の基礎地形の重ね合わせでわかるかどうか，が非常に正しい説明
基本的な地形で走らせれば不整地でも走行性能がわかるかもしれない

## Slide 5: 本研究の目的
未知環境におけるロボットの走行性能を
予測する手法を確立する
本研究の目的
正弦波の基礎地形における走行性能の重ね合わせの可否
未知環境
Chart: 
Chart: 
基礎地形
Notes: 5
本研究の目的は，先ほど紹介したアイデアを使って，未知環境での走行性能を予測する“手法”を確立することにあります．
具体的には，基礎地形それぞれを走行させて，その走行性能を重ね合わせます．
そして，その基礎地形を重ね合わせた地形における走行性能を調べます
最後に，この２つの走行性能が一致するのかどうかを検証します．
事前にわからない未知環境でも事前に予測して設計，調整できるようになるのが目標

## Slide 6: 走行性能について
一般的に走行性能を評価するための指標を作りたい
同じ高さの段差でも，評価指標は曖昧
車輪型ロボット
ギリギリ・・・
クローラ型ロボット
余裕！
なので重ね合わせを検証する前に・・・
車体スケールと段差に
関係はないの？

## Slide 7: 指標をどう作成するのか
sin波地形に対する車の運動応答で評価
横軸:周波数
縦軸:速度の最大-最小/振幅
Notes: 実験は初期段階として理論検証を目的として三次元地面形状でやる前に，二次元地面形状で行います
ただ，車体を変更したり，地形を変更するなどの実験条件が考えられるため，何回も実機で検証するのは大変 網羅したい
このため，非常に多くの組み合わせを網羅できるように，シミュレーションを用いて検証を行います．
また，大量のデータを収集するために，試行回数を稼ぎやすいシミュレーションソフトを用いて検証 使用するのはＭｕＪｏＣｏというブラックボックスシミュレーション
内部で起こっている事象のモデル解析ではなく，不整地を車両が走るという入力に対して，どのような結果（出力）が返ってくるのかだけを知りたいため，ブラックボックスシミュレーションを用いる
地形の形に対する，車両重心の軌跡をみる
複数車輪，前後で違う車輪径なんかも走らせてみよう

## Slide 8: 現状
シミュレーションソフト
「MuJoCo」
Multi-Joint dynamics with Contact
シミュレーションイメージ

## Slide 9: まとめと今後の展望
フーリエ変換を応用して不整地を分解し
重ね合わせによって走行性能を事前に予測する
仮説理論
仮説理論の検証の前に走行性能を
周波数特性で評価する手法を確立する
現在の目標
研究目的
未知環境におけるロボットの走行性能を
予測する手法の確立
走行性能の評価手法を確立した後
仮説理論の成立可否を検証する
今後の展望
Notes: 少しだけ喋れそうなときは，研究目的と今後の展望について述べて終わる
時間が足りないときは，「これがまとめと今後の発表です．」として発表を終わる
終わりは，「これで本研究の発表を終わります．ありがとうございました．」とする
文字をでかくする

## Slide 10
全体の流れ
緒言
研究の背景
日本は災害大国である→災害のあとには災害現場の復興が必要
人による復興作業には二次災害がつきものである．
そんな二次災害を予防するために，事前調査や復興作業を人間の代わりにやるロボットの需要がある
けど，災害現場は未知環境と呼ばれる場所→事前にどのような環境かわからない
そのため，未知環境でどのようにロボットが移動するのかを事前に知ることはできない
今回の研究では，この未知環境でどのように移動するかを事前に知ることが目的

## Slide 11: 実験方法 このスライドは指標についてに変更
走行性能の重ね合わせの可否を検証
まずは二次元空間で仮説が成立するかどうか
組み合わせが多いのでシミュレーションを用いる
Chart: 
Chart: 
車輪径
波長(周波数)
走行速度
Notes: 実験は初期段階として理論検証を目的として三次元地面形状でやる前に，二次元地面形状で行います
ただ，車体を変更したり，地形を変更するなどの実験条件が考えられるため，何回も実機で検証するのは大変 網羅したい
このため，非常に多くの組み合わせを網羅できるように，シミュレーションを用いて検証を行います．
また，大量のデータを収集するために，試行回数を稼ぎやすいシミュレーションソフトを用いて検証 使用するのはＭｕＪｏＣｏというブラックボックスシミュレーション
内部で起こっている事象のモデル解析ではなく，不整地を車両が走るという入力に対して，どのような結果（出力）が返ってくるのかだけを知りたいため，ブラックボックスシミュレーションを用いる

## Slide 12: 現状
シミュレーションソフト
車体長と同じ波長の正弦波地形での
走行シミュレーション
「MuJoCo」
Multi-Joint dynamics with Contact
特徴と強み
無料オープンソース
物理現象を視覚的に確認可能
pythonと連携可能
Notes: 本研究ではmujocoというシミュレーションソフトを用いることにしました．
Mujocoは物体の接触や干渉に特化したシミュレーションソフトです．また，今後多数のシミュレーションを行う関係上
シミュレーション全体を自動化する必要があるため，pythonと連携可能なこともmujocoの強みです
現在は数ある組み合わせの1つのパターンについてはシミュレーションを行うことができています．
Mujocoは接触に特化したシミュレーションソフト
MuJoCoについての簡単な説明を書く．選んだ理由は口頭でおけ
Pythonと連携できる強みの理由 最終的に全自動化を考えているから
数あるうちの一つのパターンについてできていることをアピールする
グラフも入れる

## Slide 13
実験に必要な項目
車両設計パラメータの変更
大量の分解した地形における走行データの収集
実験条件の変更
計測器（センサ）の実装
収集したデータの集計・重ね合わせ・比較・グラフ化
大量の試行回数
etc.

## Slide 14: 走行性能とは？
そもそも走行性能とは？ ・・・
特に不整地を移動するロボットに求められる性能
走破性:地形を通過できるか
安定性:転倒，横転しないか
速度:通過にかかった時間
復帰性能:転倒，横転時に復帰できるか
エネルギー効率:バッテリー，熱効率
etc.
一般に，車両が走行するのに
求められる性能全般のこと

## Slide 15: 緒言
クローラ部分が柔軟に
湾曲できる移動ロボット
クローラを可変型にし
4足歩行を可能にした移動ロボット
さまざまな
機構，工夫
瓦礫や土砂の撤去作業における二次災害のリスクを排除するために
さまざまな移動ロボットが開発されている
浪花啓右ら 2023
程島竜一ら 2010

## Slide 16
https://www.jiji.com/jc/v4?id=saigai-haikibutsu&p=110323
https://gooddo.jp/magazine/climate-change
/heavyrain_typhoon/heavyrain_kyushyu/3778/
東日本大震災 2011年3月13日
岩手，宮古市田老地区
九州北部豪雨 2017年7月5-6日
https://www.bosai.yomiuri.co.jp/article/4459
雪崩
Notes: 16

## Slide 17
W = Wheel Base
θ = Pitch Angle
L = Vehicle Length
H = Vehicle Height
ω = Angular Velocity
λ = Wavelength
A = Amplitude
Center of gravity
D = Wheel Diameter
Acceleration Lane
z
x
y

## Slide 18
Chart: 
Chart: 
+
+
Unknown environment
High
Mid
Low
Unknown
in advance
Chart: 
?
Decom・Superposition

## Slide 19
Various shapes,scales
evaluation methods
Evaluation with a single metric
Traversability

## Slide 20
Four-wheeler vehicle
Sine wave–shaped terrain